## Slide 1
AirSENSE Report Demo
Hệ thống giám sát Electric-Nose realtime
Mục tiêu: hoàn thiện pipeline IoT end-to-end
Notes: Nhóm em trình bày hệ thống AirSENSE Report Demo. Mục tiêu là xây dựng đầy đủ chuỗi từ thiết bị gửi dữ liệu, backend tiếp nhận và lưu trữ, đến frontend hiển thị và điều khiển thiết bị theo thời gian thực.

## Slide 2
Bài toán & phạm vi
2
•
Cần giám sát liên tục dữ liệu cảm biến
•
Cần lưu lịch sử để tra cứu/phân tích
•
Cần điều khiển thiết bị từ web
•
Phạm vi: dashboard, chart, history, CRUD sensor channels
Notes: Bài toán chính là theo dõi dữ liệu cảm biến liên tục, có lịch sử và có thao tác điều khiển. Trong phạm vi đề tài, nhóm tập trung vào các chức năng cốt lõi thay vì làm quá rộng.

## Slide 3
Kiến trúc tổng thể
3
ESP/Device
Publish telemetry
& nhận command
MQTT Broker
Topic
electric-nose/device/...
Node.js backend
MQTT Bridge
REST API
Database
MongoDB telemetry
SQL metadata/control
Frontend web
KPI / chart
history / control
Node.js backend:
•
MQTT Bridge
•
REST API
•
MongoDB (telemetry)
•
SQL (metadata/control)
Notes: Kiến trúc gồm thiết bị, broker MQTT, backend, hai hệ CSDL và frontend. Backend vừa nhận dữ liệu từ MQTT vừa cung cấp API cho frontend.

## Slide 4
Luồng dữ liệu end-to-end
4
•
Device publish topic `electric-nose/device/...`
•
Bridge subscribe + parse payload
•
Ghi Mongo/SQL
•
Frontend gọi `/api/enose/*`
•
UI cập nhật KPI/chart/history
Notes: Dữ liệu đi từ thiết bị qua MQTT vào bridge. Sau khi chuẩn hóa, dữ liệu được ghi xuống database. Frontend polling API để hiển thị realtime cho người dùng.

## Slide 5
Vì sao tách SQL + Mongo
5
Mongo
telemetry, time-series, ghi nhanh
SQL
cấu hình/quản trị, ràng buộc quan hệ
•
Trade-off: vận hành phức tạp hơn nhưng tối ưu theo bản chất dữ liệu
Notes: Nhóm không dùng một DB duy nhất vì dữ liệu có hai bản chất khác nhau. Tách DB giúp hệ thống ổn định và mở rộng tốt hơn.

## Slide 6
Cấu trúc dự án
6
public/
index.html, report.js, styles.css
src/
server.js, config.js, db.js
routes/enose.js
services/mqttBridge.js
scripts/
init schema, check data, export docx
README.md, .env.example, package.json
public/
UI (`index.html`, `report.js`, `styles.css`)
src/
backend (`server.js`, `config.js`, `db.js`, `routes/enose.js`, `services/mqttBridge.js`)
scripts/
init schema, kiểm tra dữ liệu, export docx
config
`README.md`, `.env.example`, `package.json`
Notes: Dự án tổ chức rõ theo frontend, backend và scripts vận hành. Điều này giúp dễ bảo trì và dễ phân công trong nhóm.

## Slide 7
Backend chính: server + config + db
7
•
`server.js`: khởi tạo Express, static, mount API
•
`/config.json`: cấu hình công khai cho frontend
•
`config.js`: đọc `.env`
•
`db.js`: tạo kết nối SQL/Mongo + models
Notes: `server.js` là entrypoint toàn hệ thống. `config.js` gom cấu hình runtime từ `.env`, còn `db.js` là lớp truy cập dữ liệu cho cả SQL và Mongo.

## Slide 8
MQTT Bridge (trọng tâm kỹ thuật)
8
•
Subscribe `status/sensor/measurement`
•
Chuẩn hóa topic/payload đa định dạng
•
Map ADC -> EtOH1..6, VOC1..2
•
Upsert thiết bị + lưu telemetry
•
Reconnect tự động
Notes: Bridge là phần khó nhất vì payload thực tế thường không đồng nhất. Nhóm xử lý normalize để API và dashboard luôn đọc ổn định.

## Slide 9
REST API nghiệp vụ
9
Data API
devices
latest
status
history
measurements
Control API
start
stop
heating
air-pump
CRUD API
sensor channels
create/update
soft-delete
•
API được tách theo nhóm đọc dữ liệu, điều khiển và cấu hình.
Notes: API được tách theo nhóm đọc dữ liệu, điều khiển và cấu hình. Cách chia này giúp frontend gọi rõ ràng và backend dễ kiểm soát logic.

## Slide 10
Frontend và trải nghiệm người dùng
10
•
JS thuần + Chart.js
•
Dashboard KPI + sparkline
•
Biểu đồ temp/hum + 8 kênh ADC
•
History table 24h
•
Banner lỗi + empty state
Notes: Frontend được viết nhẹ để dễ triển khai demo. Ngoài hiển thị dữ liệu, nhóm chú trọng trải nghiệm khi lỗi bằng banner và trạng thái rỗng dễ hiểu.

## Slide 11
Database schema
11
SQL
enose_devices
enose_control_history
enose_sensor_channels
Mongo
sensor
device_status
measurement_data
•
Soft-delete + seed mặc định
Notes: SQL dùng cho quản trị và audit thao tác. Mongo dùng cho dữ liệu đo theo thời gian. Script init hỗ trợ tạo schema và seed dữ liệu ban đầu.

## Slide 12
Kịch bản demo
12
1
Chọn thiết bị
2
Quan sát KPI
3
Start measurement
4
Quan sát chart/history cập nhật
5
Stop measurement
6
CRUD channel
7
Tải CSV
Demo theo hành trình: giám sát → điều khiển → xác nhận dữ liệu → cấu hình → xuất dữ liệu
Notes: Demo đi theo hành trình vận hành thực tế: giám sát, điều khiển, xác nhận dữ liệu sinh ra, sau đó cấu hình kênh và xuất dữ liệu.

## Slide 13
Kết quả đạt được
13
•
Pipeline IoT chạy end-to-end
•
Hiển thị realtime ổn định
•
Điều khiển thiết bị từ web
•
Quản lý kênh cảm biến linh hoạt
•
Có công cụ init/check/export
Notes: Kết quả quan trọng nhất là hệ thống chạy thực tế từ đầu đến cuối, không chỉ mô phỏng. Các chức năng chính đều demo được.

## Slide 14
Hạn chế & hướng phát triển
14
Hạn chế
Chưa auth/role đầy đủ
Chưa ACK command chuẩn
Polling thay vì websocket
Hướng phát triển
Auth + RBAC
ACK + retry
Tối ưu index Mongo
Realtime push
Notes: Nhóm tự đánh giá còn một số điểm cần nâng cấp nếu triển khai production. Tuy nhiên kiến trúc hiện tại đã sẵn nền để mở rộng theo các hướng này.

## Slide 15
15
Kết luận & Q&A
•
Đã đạt mục tiêu đề tài
•
Kiến trúc rõ, dễ mở rộng
•
Mời phản biện
THANK YOU !
Notes: Tóm lại, nhóm đã hoàn thiện hệ thống giám sát Electric-Nose end-to-end với dữ liệu thật và luồng điều khiển thật. Nhóm xin cảm ơn và sẵn sàng trả lời câu hỏi phản biện.