## Slide 1
AirSENSE Report Demo
Hệ thống giám sát Electric-Nose realtime
IoT end-to-end pipeline
• Thiết bị gửi dữ liệu cảm biến qua MQTT
• Backend tiếp nhận, chuẩn hóa, lưu trữ
• Dashboard web hiển thị và điều khiển thời gian thực
Notes: Nhóm em xin trình bày hệ thống AirSENSE Report Demo. Đây là bản demo hoàn chỉnh cho bài toán giám sát Electric-Nose theo thời gian thực. Mục tiêu của nhóm là chứng minh được chuỗi IoT end-to-end: từ thiết bị phát dữ liệu, backend xử lý và lưu trữ, đến giao diện web phục vụ theo dõi và điều khiển.

## Slide 2
Bài toán & phạm vi triển khai
Tập trung vào luồng dữ liệu thật, chức năng demo được và dễ mở rộng.
02
PHẠM VI
Cần giám sát liên tục các chỉ số cảm biến của thiết bị Electric-Nose.
Cần có lịch sử đo để tra cứu, dựng biểu đồ và xuất CSV.
Cần điều khiển thiết bị từ web: start/stop, heating, air pump.
Phạm vi demo: Dashboard, biểu đồ, history, CRUD kênh cảm biến.
Thông điệp khi trình bày
Trọng tâm: không chỉ hiển thị UI, mà phải nối được thiết bị → dữ liệu → API → dashboard.
Notes: Bài toán không chỉ là tạo một giao diện đẹp, mà là cần giám sát dữ liệu cảm biến liên tục và có thể điều khiển thiết bị. Trong phạm vi đề tài, nhóm tập trung vào các chức năng cốt lõi có thể demo trực tiếp: xem KPI, biểu đồ, lịch sử, xuất CSV và cấu hình kênh cảm biến. Cách làm này giúp hệ thống đủ gọn để trình bày, nhưng vẫn thể hiện được kiến trúc thật.

## Slide 3
Kiến trúc tổng thể hệ thống
Thiết bị, broker, backend, hai hệ CSDL và frontend được tách vai trò rõ ràng.
03
ESP / Device
Publish telemetry
& nhận command
MQTT Broker
Topic electric-nose
/device/...
Node.js Backend
MQTT Bridge
+ REST API
Database
MongoDB telemetry
SQL metadata
Frontend Web
KPI • Chart
History • Control
Vai trò trung tâm của backend
• Subscribe MQTT và ghi dữ liệu
• Cung cấp /config.json và /api/enose/* cho frontend
• Điều khiển ngược thiết bị bằng cách publish command qua MQTT
Backend = Express static + REST API + MQTT Bridge + DB layer
Notes: Kiến trúc tổng thể gồm năm khối chính: thiết bị ESP hoặc thiết bị Electric-Nose, MQTT broker, backend Node.js, cơ sở dữ liệu và frontend web. Backend đóng vai trò trung tâm: vừa subscribe MQTT để nhận dữ liệu, vừa cung cấp REST API cho frontend. MongoDB dùng cho telemetry, còn SQL dùng cho thông tin quản trị và cấu hình.

## Slide 4
Luồng dữ liệu realtime end-to-end
Dữ liệu đi qua bridge, được chuẩn hóa rồi hiển thị theo chu kỳ polling.
04
1
Device publish — electric-nose/device/<code>/sensor
2
Bridge subscribe — parse JSON + normalize payload
3
Store database — Mongo sensor/status + SQL metadata
4
Frontend API — GET /api/enose/devices/:id/latest
5
UI update — KPI, chart, history, CSV
GET /api/enose/devices/:id/history?limit=120
POST /api/enose/devices/:id/start | /stop | /heating | /air-pump
Notes: Dữ liệu bắt đầu từ thiết bị publish lên các topic MQTT. MQTT Bridge trong backend subscribe, parse JSON và chuẩn hóa payload. Sau đó dữ liệu được ghi vào MongoDB hoặc SQL tùy loại dữ liệu. Frontend gọi các API /api/enose để lấy latest, status, history và cập nhật KPI, chart, bảng lịch sử.

## Slide 5
Vì sao tách SQL và MongoDB?
Mỗi loại dữ liệu có bản chất khác nhau nên cần cách lưu trữ phù hợp.
05
MongoDB — telemetry/time-series
• Collection sensor: dữ liệu cảm biến theo thời gian
• Collection device_status: trạng thái thiết bị
• Collection measurement_data: phiên đo/file CSV
• Ưu tiên ghi nhanh, linh hoạt payload
SQL — metadata/control/config
• enose_devices: danh sách thiết bị
• enose_control_history: audit lệnh điều khiển
• enose_sensor_channels: CRUD kênh ADC
• Ràng buộc rõ, dễ quản trị
Trade-off
Tăng độ phức tạp vận hành, nhưng tối ưu theo bản chất dữ liệu và sẵn sàng mở rộng.
Notes: Nhóm không dùng một database duy nhất vì dữ liệu trong hệ thống có hai bản chất khác nhau. MongoDB phù hợp cho dữ liệu telemetry theo thời gian, có cấu trúc linh hoạt và ghi liên tục. SQL phù hợp cho dữ liệu quản trị như danh sách thiết bị, lịch sử điều khiển và cấu hình kênh vì cần ràng buộc, cập nhật và truy vấn rõ ràng. Đánh đổi là vận hành phức tạp hơn, nhưng kiến trúc hợp lý và dễ mở rộng hơn.

## Slide 6
Cấu trúc dự án trong file ZIP
Tổ chức theo frontend, backend, dịch vụ bridge và scripts vận hành.
06
report-demo/
├─ public/
│ ├─ index.html
│ ├─ report.js
│ └─ styles.css
├─ src/
│ ├─ server.js
│ ├─ config.js
│ ├─ db.js
│ ├─ routes/enose.js
│ └─ services/mqttBridge.js
├─ scripts/
│ ├─ init-pg-schema.js
│ ├─ check-*.js
│ └─ export-report-docx.js
├─ README.md
├─ .env.example
└─ package.json
public/
UI dashboard, charts, history, CRUD form
src/
Express API, MQTT bridge, DB models
scripts/
Init schema, kiểm tra dữ liệu, export báo cáo
README / .env / package
Hướng dẫn chạy, biến môi trường, dependency
Notes: Trong ZIP, dự án được chia khá rõ. Thư mục public chứa giao diện web. Thư mục src chứa backend, trong đó server.js là entrypoint, routes/enose.js là API nghiệp vụ, services/mqttBridge.js là phần nhận MQTT. Thư mục scripts dùng để khởi tạo schema, kiểm tra dữ liệu và xuất báo cáo. Cấu trúc này giúp dễ phân công và dễ bảo trì.

## Slide 7
Backend chính: Express, config và database
Server giữ vai trò entrypoint, gom cấu hình và khởi tạo kết nối dữ liệu.
07
server.js
Khởi tạo Express
Static public/
Mount /api/enose
config.js
Đọc .env
PORT, SQL, Mongo
MQTT broker
db.js
Knex SQL
Mongoose models
Mongo auth fallback
app.use('/api/enose', createEnoseRouter(db, mqttClient))
app.get('/config.json', ...)
db.connectMongo().finally(() => app.listen(PORT))
Ý nghĩa
Backend là lớp trung gian giúp frontend không cần biết trực tiếp MQTT, SQL hay MongoDB.
Notes: Backend sử dụng Express để phục vụ web tĩnh và mount API /api/enose. File config.js đọc cấu hình từ .env như cổng HTTP, SQL, MongoDB và MQTT. File db.js tạo kết nối Knex cho SQL và Mongoose cho MongoDB. Điểm đáng chú ý là server vẫn khởi động web được, còn dữ liệu sẽ phụ thuộc vào kết nối DB và MQTT thực tế.

## Slide 8
MQTT Bridge — trọng tâm kỹ thuật
Bridge xử lý dữ liệu không đồng nhất từ thiết bị để dashboard đọc ổn định.
08
Subscribe topics
• /status
• /sensor và /Sensor
• /measurement/data
• reconnectPeriod: 2000ms
Normalize payload
Gộp data/content, đọc adc[], values[], ADC0...ADC31, EtOH/VOC
Store & update
Ghi Mongo sensor/status; upsert device row trong SQL
content = { Temperature, Humidity, ADC0..ADC31, EtOH1..EtOH6, VOC1, VOC2, adc[] }
time = thời điểm server nhận MQTT để sort history ổn định
Điểm mạnh: chịu được nhiều định dạng firmware khác nhau, dashboard vẫn đọc cùng một schema chuẩn.
Notes: MQTT Bridge là phần quan trọng nhất về kỹ thuật vì dữ liệu thiết bị thực tế có thể không đồng nhất. Bridge subscribe các topic status, sensor, Sensor và measurement/data. Payload được làm phẳng từ nhiều dạng như data, content, adc array, ADC0 đến ADC7 hoặc nhãn EtOH/VOC. Sau khi chuẩn hóa, bridge lưu dữ liệu vào MongoDB và cập nhật thiết bị trong SQL. Nhờ vậy API và dashboard không bị phụ thuộc quá chặt vào một định dạng firmware duy nhất.

## Slide 9
REST API nghiệp vụ
API được tách thành nhóm dữ liệu, điều khiển và cấu hình kênh.
09
Data API
GET /devices
GET /devices/:id/latest
GET /devices/:id/status
GET /devices/:id/history
GET /devices/:id/measurements
GET /measurement-csv
Control API
POST /devices/:id/start
POST /devices/:id/stop
POST /devices/:id/heating
POST /devices/:id/air-pump
GET /control/status
CRUD kênh
GET /sensor-channels
POST /sensor-channels
PATCH /sensor-channels/:id
POST /sensor-channels/:id/delete
Soft-delete
Logic nổi bật
Start/Stop không chỉ cập nhật DB mà còn publish command MQTT để điều khiển thiết bị thật.
Notes: REST API được tổ chức theo ba nhóm chính. Nhóm data API phục vụ đọc thiết bị, latest, status, history và measurement. Nhóm control API phục vụ start, stop, heating và air pump, đồng thời publish command ngược lại qua MQTT. Nhóm CRUD API quản lý các sensor channel trong SQL. Cách chia này giúp frontend gọi rõ ràng và backend kiểm soát logic tốt hơn.

## Slide 10
Frontend Dashboard & trải nghiệm người dùng
Giao diện JS thuần, Chart.js, tập trung vào dashboard vận hành demo.
10
AirSENSE Dashboard
Temperature
30.2 ℃
Humidity
62 %
Wi-Fi
-55 dBm
Device
AirSENSE
Temp/Humidity chart
8 ADC channels
Views: Dashboard • Quản lý thiết bị • Biểu đồ • Lịch sử • Cài đặt
Notes: Frontend được viết bằng HTML, CSS và JavaScript thuần, có dùng Bootstrap, Bootstrap Icons và Chart.js. Giao diện gồm các view Dashboard, Quản lý thiết bị, Biểu đồ, Lịch sử và Cài đặt. Dashboard hiển thị KPI, trạng thái thiết bị, file đo mới nhất, công tắc điều khiển và các kênh cảm biến. Ngoài hiển thị dữ liệu, nhóm cũng có xử lý banner lỗi và trạng thái rỗng để demo không bị khó hiểu khi chưa có dữ liệu.

## Slide 11
Database schema chính
SQL lưu metadata/control; Mongo lưu telemetry và trạng thái đo.
11
SQL tables
enose_devices
- device_code, status, mqtt_topic, last_seen
enose_control_history
- command, value, status, created_at
enose_sensor_channels
- channel_index, label, unit, soft-delete
Mongo collections
sensor
- topic, time, content
device_status
- Wi-Fi, storage, heating, pump
measurement_data
- file_name, progress, samples_count, status
Seed mặc định
Thiết bị AirSENSE + 8 kênh: EtOH1, EtOH2, EtOH3, EtOH4, EtOH5, EtOH6, VOC1, VOC2.
Notes: Schema chính được chia theo đúng vai trò của hai loại database. SQL có bảng enose_devices để quản lý thiết bị, enose_control_history để ghi lịch sử lệnh và enose_sensor_channels để cấu hình kênh ADC. MongoDB có các collection sensor, device_status và measurement_data. Script init-pg-schema.js tạo bảng và seed thiết bị AirSENSE cùng tám kênh mặc định EtOH1 đến EtOH6, VOC1 và VOC2.

## Slide 12
Kịch bản demo đề xuất
Trình bày theo hành trình vận hành thực tế của người dùng.
12
1
Chọn thiết bị AirSENSE
2
Quan sát KPI, trạng thái Wi‑Fi
3
Bấm Start measurement
4
Theo dõi chart/history cập nhật
5
Bấm Stop measurement
6
CRUD sensor channel
7
Tải file CSV
Cách nói khi demo
Đi từ “quan sát → điều khiển → xác nhận dữ liệu sinh ra → cấu hình → xuất dữ liệu”.
Notes: Khi demo, nhóm nên đi theo hành trình vận hành thực tế. Đầu tiên mở dashboard và chọn thiết bị AirSENSE. Sau đó quan sát KPI, trạng thái Wi-Fi và kênh cảm biến. Tiếp theo bấm Start measurement, quan sát file đo và chart/history cập nhật, rồi bấm Stop measurement. Cuối cùng demo CRUD kênh cảm biến và tải CSV để chứng minh hệ thống có dữ liệu lịch sử.

## Slide 13
Vận hành & kiểm tra nhanh
Các bước tối thiểu để chạy demo local và xác nhận dữ liệu.
13
Copy-Item .env.example .env
npm install
node .\scripts\init-pg-schema.js
npm start
# Open: http://127.0.0.1:3010
Cần chuẩn bị
Node.js 18+, SQL, MongoDB, MQTT broker
Kiểm tra nhanh
Mở /config.json, /devices/:id/latest, /history
Lưu ý demo nhóm
Chỉ 1 backend subscribe MQTT để tránh ghi trùng
Bảo mật khi trình bày
Không đưa nội dung .env thật, mật khẩu DB hoặc thông tin broker nhạy cảm lên slide/bản nộp.
Notes: Để vận hành, cần chuẩn bị Node.js, SQL, MongoDB và MQTT broker. Các bước chính là copy .env.example thành .env, chỉnh cấu hình, chạy npm install, init schema SQL và npm start. Khi kiểm tra nhanh, mở trang web ở cổng 3010 và kiểm tra /config.json. Nếu KPI trống thì cần kiểm tra MongoDB có dữ liệu sensor chưa hoặc thiết bị đã publish MQTT đúng topic chưa.

## Slide 14
Kết quả đạt được
Hệ thống đã có pipeline IoT end-to-end và đủ chức năng demo cốt lõi.
14
End-to-end
Thiết bị → MQTT → Backend → DB → Web UI
Realtime demo
KPI, sparkline, chart, history theo polling
Control thật
Start/Stop, heating, air pump qua MQTT command
Quản trị linh hoạt
CRUD kênh ADC theo PCB/thực nghiệm
Công cụ vận hành
init/check/export phục vụ kiểm thử và báo cáo
Thông điệp kết luận: hệ thống chạy được chuỗi demo thực tế, không dừng ở mock UI.
Notes: Kết quả quan trọng nhất là hệ thống đã nối được pipeline IoT từ thiết bị đến web dashboard. Backend nhận MQTT, lưu dữ liệu vào MongoDB, quản lý metadata bằng SQL và cung cấp REST API. Frontend hiển thị realtime theo polling, có biểu đồ, lịch sử, CSV và điều khiển thiết bị. Ngoài ra dự án có thêm scripts init, check và export giúp việc vận hành, kiểm thử và nộp báo cáo thuận tiện hơn.

## Slide 15
Hạn chế, hướng phát triển & Q&A
Kiến trúc hiện tại đủ nền để nâng cấp lên mức production.
Bổ sung Auth + RBAC cho nhiều vai trò người dùng.
Command cần ACK, retry và trạng thái xác nhận từ thiết bị.
Chuyển polling sang WebSocket/SSE để realtime hơn.
Tối ưu index MongoDB và hardening khi triển khai production.
THANK YOU !
15
Notes: Nhóm tự đánh giá hệ thống vẫn còn một số điểm cần nâng cấp nếu triển khai thực tế lâu dài. Thứ nhất là cần bổ sung xác thực người dùng và phân quyền. Thứ hai là lệnh điều khiển nên có ACK, retry và trạng thái xác nhận từ thiết bị. Thứ ba là có thể chuyển từ polling sang WebSocket hoặc server-sent events để realtime hơn. Tóm lại, nhóm đã hoàn thành mục tiêu đề tài và sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi phản biện.